## Slide 1: Venus Survival
Team：Seekers

## Slide 2: 目次
選んだ課題
課題背景
チームの目標
目標を達成するために
まとめ

## Slide 3: 選択した課題

## Slide 4: 金星を探査する理由
太陽系の中では唯一地球とほぼ同じ大きさと
質量を持っているため、地球と同時期に似たような姿で誕生したと考えられている
 | 金星 | 地球 | 火星
太陽との距離 | 1億820万km | 1億4960万km | 2億2794万km
大きさ(半径) | 約6052km | 約6378km | 約6779km
質量 | 4.869×10^24kg | 5.974×10^24kg | 0.64169×10^24kg

## Slide 5: 目標 金星環境における60日間の 電力供給システムを設計する

## Slide 6: NAS電池(ナトリウム硫黄電池)の仕組み
固体電解質の中をナトリウムイオンが
移動できる特性を利用
NaとSを液体状態に保つために
高温環境下でないといけない
金星の表面温度は475℃

## Slide 7: NAS電池(日本ガイシ)
直径：9cm
長さ：50cm
重さ：5kg
電圧：2V
ワット時：1080Wh
自然放電無し
300℃で利用可
https://www.ngk.co.jp/product/nas-about.html

## Slide 8: 金星環境におけるNAS電池の有効性
電圧密度から電力を求めた
電圧密度：36W/kg、NAS電池の重量が5kgであるため、
電力[W]=36×5=180W
ワット時：1080Wh
ローバの動作電力が180Wだった場合：1080÷180=6h
60日間使用したい場合：6÷60=0.1h=10min
60日間電力を供給するには1日10分間使用可能であると推測した

## Slide 9: 火星ローバについて
・バッテリー：8～11 V (3つで)
・重量：10.6 kg + 5 kg (取付・展開装置)
・全長：68 cm ・幅：48 cm
・高さ：28 cm
・速度：1.0 cm/s
・ホイール直径：13 cm
https://images.app.goo.gl/F2bXuQchhkJCdp8DA

## Slide 10: 火星と金星の表面の比較
火星ローバ「Soujurner」
が撮影した画像
金星ローバ「Venera」
が撮影した画像

## Slide 11: ローバーのデザイン
通気ダクト
冷却
本体へ
外気
NASバッテリー
フィルタ
加熱

## Slide 12: まとめ 1)NAS電池を1個組込み、1日10分間であれば、 ローバを動かすために必要な電力を供給することが 可能である 2)ローバに必要な電力が低くなる場合、NAS電池の 受容性はさらに高まる

## Slide 13: ご清聴ありがとうございました

## Slide 14: 参考文献 https://www.jaxa.jp/article/special/explore/imamura01_j.html https://www.jaxa.jp/countdown/f17/overview/venus_j.html https://www.nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/F_Measuring_the_Distance_Student_Pages.html https://mars.nasa.gov/msl/surface-experience/?drive=2176&inSitu=false&site=82 https://solarsystem.nasa.gov/missions/venera-13/in-depth/ https://mars.nasa.gov/MPF/roverpwr/power.html https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=100 https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/documents/mpf_bQIcJKD.pdf https://ntrs.nasa.gov/citations/20130010972 https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2011-7268 https://www.ngk.co.jp/product/nas-about.html